# Text boxes

街路市等の火気使用時注意事項チェックリスト

| □ | 消火器は準備されているか（歩行距離20ｍ以内に消火器が設置されている場合を除く） |
| --- | --- |
| 必修 | □ | 業務用消火器が設置されているか（10型以上を推奨） |
|  | □ | 使用期限が来ていないものを使用しているか |
|  | □ | 消火器は普通火災に適合したものを使用しているか |

| □ | プロパンガスボンベを使用しているか |
| --- | --- |
|  | □ | 直射日光に当たってないか |
|  | □ | 転倒防止措置は取られているか |
|  | □ | 通気性のよい場所に設置しているか |

| □ | コンロ台を使用しているか |
| --- | --- |
|  | □ | 可燃物の上で使用していないか |
|  | □ | 上方100㎝以内，周囲20㎝以内には可燃物はないか |
|  | □ | 周囲は整理及び清掃しているか |
|  | □ | 風除けは不燃材料を使用しているか（アルミ箔等不燃材料で覆うことも可） |
|  | □ | ゴムホースはホースバンド等で締め付けているか |
|  | □ | ゴムホースは適正な長さで使用しているか |
|  | □ | ゴムホースはひび割れ劣化が無いものを使用しているか |

| □ | 発電機を使用しているか |
| --- | --- |
|  | □ | 可燃物から離れているか |
|  | □ | 風通しがよい場所にあるか |
|  | □ | 予備燃料は金属製の携行缶か |
|  | □ | 予備燃料は必要最小限か |
|  | □ | 携行缶は火気使用器具から離れているか |
|  | □ | 携行缶は直射日光が当たらない場所にあるか |
|  | □ | 携行缶は通気性のよい場所にあるか |

ガソリン等使用時注意事項

| □ | 消防法に適合した金属製容器等を使用すること |
| --- | --- |
| □ | 使用時タンク等の開口部を開いたまま放置しないこと |
| □ | 注油時は漏れや溢れが起きないよう細心の注意を払うこと |
| □ | 発電機の稼働中は断じて注油しないこと |
| □ | 夏場は温度が高いためガソリンの吹きこぼしに気をつけること （内圧調整ネジで容器内の圧抜きを行うこと） |

シート等の使用について（努力目標）

| □ | 屋根のシートは防炎製品を使用することが望ましい |
| --- | --- |
| □ | 風除けの幕は防炎製品を使用することが望ましい |